## Slide 1: 视觉SLAM十四讲 从理论到实践
高翔 清华大学 2016年冬

## Slide 2: 第二讲 初识SLAM
Chapter 1: Introduction

## Slide 3: 第二讲 初识SLAM 理论部分

## Slide 4: 第二讲 初识SLAM
本讲目标
  理解一个视觉SLAM框架由哪几个模块组成，各模块的任务是什么。
  搭建编程环境，为开发和实验做准备。
  理解如何在Linux下编译并运行一个程序。如果它出了问题，我们又如何对它进行调试。
  掌握cmake的基本使用方法。

## Slide 5: 第二讲 初识SLAM
小萝卜的例子
对于移动机器人（Mobile robots）
  自主运动能力 非常关键
  轮子和电机
  通讯
  主要传感器：相机
为什么使用相机？
    有眼睛、大脑和四肢的人类，能够在任意环境里轻松自在地行走、探索，我们（天真地）觉得机器人也能够完成这件事。

## Slide 6: 第二讲 初识SLAM
Question 自主运动两大基本问题
  我在什么地方？——定位
  周围长什么样子？——建图
  机器人的“内外兼修”：定位侧重对自身的了解，建图侧重对外在的了解
  相互耦合的两个问题
  准确的定位需要精确的地图
  精确的地图来自准确的定位

## Slide 7: 第二讲 初识SLAM
How to do SLAM？——Sensors
两类传感器
安装于环境中的：
  二维码 Marker
  GPS
  导轨、磁条
携带于机器人本体上的
  IMU
  激光
  相机

## Slide 8: 第二讲 初识SLAM
环境中的传感器限制了应用环境
  需要环境允许使用GPS、允许贴marker
  而SLAM强调未知环境
  更重视携带式传感器

## Slide 9: 第二讲 初识SLAM
相机
  以一定速率采集图像，形成视频
分类
  单目 Monocular
  双目 Stereo
  深度 RGBD
  其他 鱼眼 全景 Event Camera, etc.

## Slide 10: 第二讲 初识SLAM
相机的本质
  以二维投影形式记录了三维世界的信息
  此过程丢掉了一个维度：距离
各类相机主要区别：有没有深度信息
  单目：没有深度，必须通过移动相机产生深度 Moving View Stereo
  双目：通过视差计算深度 Stereo
  RGBD：通过物理方法测量深度

## Slide 11: 第二讲 初识SLAM
仅有一个图像时：
可能是很近但很小的物体
可能是很远但很大的物体
它们成像相同
必须在移动相机后才能得知相机的运动和场景的结构

## Slide 12: 第二讲 初识SLAM
当相机运动起来时
  场景和成像有几何关系
  近处物体的像运动快
  远处物体的像运动慢
  可以推断距离

## Slide 13: 第二讲 初识SLAM
双目相机：左右眼的微小差异判断远近
同样，远处物体变化小，近处物体变化大——推算距离 计算量非常大

## Slide 14: 第二讲 初识SLAM
深度相机
  物理手段测量深度
  结构光 ToF
  主动测量，功耗大
  深度值较准确
  量程较小，易受干扰

## Slide 15: 第二讲 初识SLAM
共同点
  利用图像和场景的几何关系，计算相机运动和场景结构 Motion & Structure
  三维空间的运动和结构
  图像来自连续的视频

## Slide 16: 第二讲 初识SLAM
视觉SLAM框架
前端：VO
后端：Optimization
回环检测 Loop Closing
建图 Mapping

## Slide 17: 第二讲 初识SLAM
视觉里程计 Visual Odometry
  相邻图像估计相机运动
  基本形式：通过两张图像计算运动和结构
  不可避免地有漂移
方法
  特征点法 第七讲
  直接法 第八讲

## Slide 18: 第二讲 初识SLAM
后端优化
  从带有噪声的数据中优化轨迹和地图 状态估计问题
  最大后验概率估计 MAP
  前期以EKF为代表，现在以图优化为代表 第十、十一讲

## Slide 19: 第二讲 初识SLAM
回环检测
  检测机器人是否回到早先位置
  识别到达过的场景
  计算图像间的相似性
方法：词袋模型 第十二讲

## Slide 20: 第二讲 初识SLAM
建图 第十三讲
  用于导航、规划、通讯、可视化、交互等
  度量地图 vs 拓扑地图
  稀疏地图 vs 稠密地图

## Slide 21: 第二讲 初识SLAM
SLAM问题的数学描述
  离散时间：
  小萝卜的位置：
  小萝卜是从上一个时刻运动到下一个时刻的
  运动方程：
输入
噪声
上一时刻
需要把它们都看成随机变量，服从概率分布

## Slide 22: 第二讲 初识SLAM
SLAM问题的数学描述
  路标（三维空间点）：
  传感器在位置 处，探测到了路标
  观测方程：

## Slide 23: 第二讲 初识SLAM
两个基本方程：
Question：
  位置是三维的，如何表述？——第三、四讲
  观测是相机中的像素点，如何表述？ ——第五讲
  已知 u, z 时，如何推断 x, y？ ——第六讲
运动方程
观测方程

## Slide 24: 第二讲 初识SLAM 实践部分

## Slide 25: 第二讲 初识SLAM 实践部分
演示内容
  安装Ubuntu
  理解一个程序由哪些部分构成
  Hello SLAM
  头文件和库文件
  使用IDE