## Slide 1: 视觉SLAM十四讲 从理论到实践
高翔 清华大学 2016年冬

## Slide 2: 第七讲 视觉里程计（1）
Chapter 7: Visual Odometry (1)

## Slide 3: 第七讲 视觉里程计（1）
本讲目标
  理解图像特征点的意义, 并掌握在单幅图像中提取出特征点，及多幅图像中匹配特征点的方法。
  理解对极几何的原理，利用对极几何的约束，恢复出图像之间的摄像机的三维运动。
  理解PNP问题，及利用已知三维结构与图像的对应关系，求解摄像机的三维运动。
  理解ICP问题，及利用点云的匹配关系，求解摄像机的三维运动。
  理解如何通过三角化，获得二维图像上对应点的三维结构。

## Slide 4: 第七讲 视觉里程计（1）
从本讲开始，开始介绍SLAM系统的重要算法
  视觉里程计：特征点法和直接法
  后端优化
  回环检测
  地图构建

## Slide 5: 7.1 特征点法

## Slide 6: 7.1 特征点法
经典SLAM模型中以位姿——路标（Landmark）来描述SLAM过程
路标是三维空间中固定不变的点，能够在特定位姿下观测到
  数量充足，以实现良好的定位
  较好的区分性，以实现数据关联
在视觉SLAM中，可利用图像特征点作为SLAM中的路标

## Slide 7: 7.1 特征点法
特征点：图像当中具有代表性的部分
  可重复性
  可区别性
  高效
  本地
特征点的信息
  位置、大小、方向、评分等——关键点
  特征点周围的图像信息——描述子（Descriptor）
例子：SIFT/SURF/ORB 见OpenCV features2d模块
特征描述应该在光照、视角发生少量变化时
仍能保持一致

## Slide 8: 7.1 特征点法
例子：ORB特征
  关键点：Oriented FAST
  描述：BRIEF
FAST
  连续N个点的灰度有明显差异
Oriented FAST
  在FAST基础上计算旋转

## Slide 9: 7.1 特征点法
BRIEF
  BRIEF-128：在特征点附近的128次像素比较
  ORB：旋转之后的BRIEF描述
  BRIEF是一种二进制描述，需要用汉明距离度量
BRIEF的比较pattern

## Slide 10: 7.1 特征点法
特征匹配
  通过描述子的差异判断哪些特征为同一个点
  暴力匹配：比较图1中每个特征和图2特征的距离
  加速：快速最近邻（FLANN）

## Slide 11: 7.2 实践：特征提取和匹配

## Slide 12: 7.3 2D-2D：对极几何

## Slide 13: 7.3 2D-2D：对极几何
特征匹配之后，得到了特征点之间的对应关系
  如果只有两个单目图像，得到2D-2D间的关系 ——对极几何
  如果匹配的是帧和地图，得到3D-2D间的关系 ——PnP
  如果匹配的是RGB-D图，得到3D-3D间的关系 ——ICP

## Slide 14: 7.3 2D-2D：对极几何
几何关系：
  P在两个图像的投影为
  两个相机之间的变换为
  在第二个图像上投影为
    记 ，称为极线，反之亦然
  称为极点
实践当中：
  通过特征匹配得到，P未知， 未知
  待求

## Slide 15: 7.3 2D-2D：对极几何
世界坐标：
以第一个图为参考系，投影方程：
使用归一化坐标（去掉内参）：
齐次关系：
两侧左乘：
再一步左乘：
对极约束：
带内参的形式：

## Slide 16: 7.3 2D-2D：对极几何
对极约束刻画了 共面的关系
定义：
  Essential矩阵
  Fundamental矩阵
  在内参已知的情况下，可以使用E
两步计算位姿：
  由匹配点计算E
  由E恢复R,t
对极约束的性质：
  乘任意非零常数依然满足
  E共五个自由度
    当成普通矩阵的话，有八个自由度
    可用八点法求解

## Slide 17: 7.3 2D-2D：对极几何
八点法求E
  将E看成通常3x3的矩阵，去掉因子后剩八个自由度
  一对匹配点带来的约束：
  向量形式：
八对点构成方程组

## Slide 18: 7.3 2D-2D：对极几何
从E计算R, t：奇异值分解
四个可能的解，但只有一个深度为正

## Slide 19: 7.3 2D-2D：对极几何
SVD过程中：
  取 因为E的内在性质要求它的奇异值为
最少可使用五个点计算R,t，称为五点法
  但需要利用E的非线性性质，原理较复杂

## Slide 20: 7.3 2D-2D：对极几何
八点法的讨论
  用于单目SLAM的初始化
  尺度不确定性：归一化 t 或特征点的平均深度
  纯旋转问题：t=0 时无法求解
  多于八对点时：最小二乘或RANSAC

## Slide 21: 7.3 2D-2D：对极几何
从单应矩阵恢复R,t：
  八点法在特征点共面时会退化
  设特征点位于某平面上： 或
  两个图像特征点的坐标关系：
中间记为H

## Slide 22: 7.3 2D-2D：对极几何
该式是在非零因子下成立的
  去掉第三行：
  一对点提供两个约束
  写成关于H的线性方程：
类似八点法
  先计算H
  再用H恢复R,t,n,d,K

## Slide 23: 7.3 2D-2D：对极几何
小结
2D-2D情况下，只知道图像坐标之间的对应关系
  当特征点在平面上时（例如俯视或仰视），使用H恢复R,t
  否则，使用E或F恢复R,t
求得R,t后：
  利用三角化计算特征点的3D位置（即深度）

## Slide 24: 7.4 实践：对极约束求解相机运动

## Slide 25: 7.5 三角化
已知运动时，求解特征点的3D位置
几何关系：
求 时，两侧乘
  反之亦然
或者同时解
  求 的最小二乘解

## Slide 26: 7.5 三角化
三角化中的问题：
  解得深度的质量与平移相关
  但是平移大时特征匹配可能不成功
方程
  系数矩阵伪逆不可靠
  行列式近零
特例：相机前进时，虽然有位移，但位于图像中心的点无法三角化（没有视差）

## Slide 27: 7.6 实践：三角测量